ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004)

Ερώτημα 1:

Ένα πρόβλημα που προκύπτει στη ναυσιπλοΐα είναι ο εντοπισμός ενός σημείου  που απέχει γνωστές αποστάσεις από τρία δοσμένα σημεία . Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Newton-Raphson για συστήματα (πρόγραμμα NEWTS της δισκέτας σας) να βρεθούν όλες οι δυνατές θέσεις του σημείου  αν:

α)  και .

β)  και .

Ερώτημα 2:

Για την επίλυση της εξίσωσης  στο διάστημα , να γραφεί ένα πρόγραμμα FORTRAN που να εκτελεί τα εξής:

α) Να διαμερίζει το διάστημα  σε NI ισομήκη υποδιαστήματα.

β) Να ελέγχει αν υπάρχει τουλάχιστον μια ρίζα της  σε κάθε υποδιάστημα.

γ) Αν υπάρχει να εφαρμόζει τη μέθοδο Newton-Raphson (πρόγραμμα NEWTO της δισκέτας σας) με αρχικό σημείο το μέσο του συγκεκριμένου υποδιαστήματος διαφορετικά να προχωρά στο επόμενο υποδιάστημα.

Εφαρμογή:  στο  με NI της επιλογής σας.

Ερώτημα 3:

Θεωρούμε τη συνάρτηση Bessel

.

Να βρεθεί η μικρότερη θετική ρίζα της  εφαρμόζοντας τη μέθοδο της τέμνουσας (πρόγραμμα SECAN της δισκέτας σας). Αρχίστε προσεγγίζοντας την  από τους 2 πρώτους όρους () της σειράς και συνεχίστε αυξάνοντας το πλήθος των όρων μέχρις ότου πετύχετε ακρίβεια 5 δ.ψ. στην εύρεση της ρίζας.

Ερώτημα 4:

Να γραφεί ένα πρόγραμμα FORTRAN (πρόγραμμα DGAUS της δισκέτας σας) που λύνει ένα γραμμικό σύστημα , , με την ακόλουθη μέθοδο Gauss με κανονικοποιημένη μερική οδήγηση κατά στήλη (scaled partial pivoting). Υπολογίζουμε αρχικά το μέγεθος  των στοιχείων της  γραμμής του αρχικού πίνακα , από τον τύπο

,

Εφαρμόζουμε μετά τη μέθοδο Gauss όπου, σε κάθε βήμα  της τριγωνοποίησης, επιλέγουμε το οδηγό στοιχείο , με

Τέλος, η πίσω-αντικατάσταση εκτελείται όπως στην κλασική μέθοδο.

Εφαρμογή: Να υπολογισθούν όλα τα ρεύματα του κυκλώματος που ακολουθεί.

Παρατηρήσεις:

- Οι φοιτητές μπορούν να συνεργαστούν ανά δύο (ανεξαρτήτως τμήματος) για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα παραδίδεται ένα αντίτυπο με τις απαντήσεις και με τα δύο ονόματα. Εργασία από τρεις ή περισσότερους φοιτητές δεν γίνεται δεκτή. Περιπτώσεις διαπιστωμένης αντιγραφής προφανώς μηδενίζονται.

- Οι απαντήσεις θα πρέπει να περιέχουν τον κώδικα των ζητούμενων προγραμμάτων και τα αποτελέσματα εκτυπωμένα.

- Καθυστερημένες εργασίες δεν θα γίνουν δεκτές.