EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κ. Χατζημπίρος ΑΘΗΝΑ 2009

# ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1: Παράδειγμα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου

Να συμπληρωθεί πίνακας σταθμισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περιοχή του έργου του Μόρνου για την υδροδότηση της Αθήνας.

Γενικά περί πινάκων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που περιγράφονται σε ένα τέτοιο Πίνακα μπορούν να είναι μη σταθμισμένες, οπότε απλώς «τσεκάρονται» στην αντίστοιχη θέση του Πίνακα.

Π.χ. Πίνακας μη σταθμισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάνοιξη δρόμου μέσα από ένα δάσος:

|  | Δασικό Οικοσύστημα | Φυσικό Τοπίο | Ηχορύπανση | Ατμοσφαιρική Ρύπανση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διάνοιξη Δρόμου (φάση κατασκευής) | ( | ( | ( |  |
| Λειτουργία Δρόμου | ( |  | ( | ( |

Στην περίπτωση σταθμισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η στάθμιση μπορεί να γίνει ως προς:

- Το μέγεθος

- Τη βλαπτικότητα ή ωφέλεια

- Το χρόνο εμφάνισης

- Την αναστρεψιμότητα κλπ.

Οι διαστάσεις του πίνακα ποικίλουν κατά περίπτωση. Εξαρτώνται από τον αριθμό των διαφορετικών περιβαλλοντικών τομέων που επηρεάζονται από το έργο καθώς και από τον αριθμό των επί μέρους τμημάτων ή φάσεων του έργου που κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν χωριστά.

Λύση

Στάδιο Α. Προσδιορισμός κυριότερων περιβαλλοντικών τομέων που επηρεάζονται σημαντικά από το έργο:

- Οικοσύστημα ποταμού Μόρνου

- Υγρότοπος εκβολών Μόρνου

- Δασικά οικοσυστήματα στο χώρο των έργων

- Φυσικό τοπίο στο χώρο των έργων

- Ποιότητα νερών ταμιευτήρα

Στάδιο Β. Προσδιορισμός των διαφορετικών τμημάτων ή φάσεων του έργου που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Φράγμα (φάση κατασκευής)

- Ταμιευτήρας (φάση λειτουργίας)

- Αγωγός εκτροπής (φάση λειτουργίας)

- Διάνοιξη δρόμων (φάση κατασκευής)

- Λειτουργία δρόμων (φάση λειτουργίας)

Στάδιο Γ. Επιλογή στάθμισης των επιπτώσεων και χρήση των αντίστοιχων συμβόλων.

- Θετική επίπτωση: (

- Αντιμετωπίσιμη (αρνητική) επίπτωση: -Ο

- Ανατάξιμη ή αντιστρεπτή (αρνητική) επίπτωση: Ο-

- Μη επανορθώσιμη (αρνητική) επίπτωση: ⊟

- Μεγάλη, μέτρια, μικρή (αρνητική) επίπτωση: αλλάζει το μέγεθος των συμβόλων.

#### Στάδιο Δ. Συμπλήρωση του πίνακα

|  | Οικοσύστημα Μόρνου | Υγρότοπος εκβολών | Δασικά οικοσύστημα (περιοχή έργου) | Φυσικό τοπίο | Ποιότητα νερών (ταμιευτήρα) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φράγμα (φάση κατασκευής) | Ο- | Ο- | Ο- | ⊟ |  |
| Ταμιευτήρας (φάση λειτουργίας) | ⊟ |  | ⊟ | ( | -Ο |
| Αγωγός εκτροπής (φάση λειτουργίας) | ⊟ | ⊟ |  |  |  |
| Διάνοιξη δρόμων (φάση κατασκευής) | -Ο |  | Ο- | Ο- |  |
| Λειτουργία δρόμων (φάση λειτουργίας) |  |  | ⊟ | ⊟ |  |

Σχόλια:

- Οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις θα εμφανιστούν κατάντη του φράγματος (ποταμός και εκβολές) λόγω της εκτροπής του νερού.

- Μόνη θετική επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον φαίνεται να είναι ο εμπλουτισμός του φυσικού τοπίου με τον ταμιευτήρα

- Η ποιότητα του νερού του ταμιευτήρα θα εξαρτηθεί από το σχεδιασμό του, την αποψίλωση του βυθού, τον περιορισμό εισροής φερτών κλπ.

- Τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής (χλωρίδα, πανίδα βιότοποι) αλλά και το φυσικό τοπίο θα υποστούν σημαντικές βλάβες λόγω της κατασκευής των έργων, του κατακλυσμού εκτάσεων από τον ταμιευτήρα αλλά και της μετέπειτα λειτουργίας των δρόμων.

Άσκηση 2: Θέματα - κλειδιά ανά περιβαλλοντικό τομέα

Έστω ότι σχεδιάζεται η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που περνά διαδοχικά από δάσος, αλπική περιοχή, υγρότοπο, ακτή, μικρή πόλη. Καταρτίστε κατάλογο με τα θέματα - κλειδιά που πρέπει να εξεταστούν ανά περιβαλλοντικό τομέα.

Λύση

| Περιβαλλοντικοί τομείς | Θέματα - κλειδιά |
| --- | --- |
| Φύση - τοπίο | Κίνδυνος απώλειας αισθητικών αξιών (δάσους, ακτής κλπ) |
| Φύση – δάσος/ αλπική περιοχή/ υγρότοπος/ ακτή | Απειλούμενα είδη χλωρίδας - πανίδας, βιότοποι δάσους/αλπικής περιοχής/υγροτόπου/ακτής, αντίστοιχα οικοσυστήματα |
| Ατμόσφαιρα | Εκπομπές/συγκεντρώσεις/διασπορά ρύπων, ποιότητα αέρα, τεχνολογική αντιμετώπιση |
| Ακουστικό περιβάλλον | Εκπομπές/επίπεδο θορύβου, οχλήσεις στην πόλη και στη φύση, τεχνολογική αντιμετώπιση |
| Επικινδυνότητα | Κίνδυνοι δασικών πυρκαγιών/πλημμυρών/χημικής ή ραδιενεργού ρύπανσης μετά από ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο |
| Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον | Αλλαγές χρήσεων γής/οικονομικών δεδομένων |

Άσκηση 3: Διάγραμμα ροής έργου με ΕΠΕ(βάσει νομοθεσίας 2003)

Έστω ότι σχεδιάζεται η κατασκευή ενός αεροδρομίου. Καταρτίστε ενδεικτικό διάγραμμα ροής με τις διαδοχικές φάσεις τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και τις διαδοχικές φάσεις αδειοδοτήσεων και σημειώστε τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις τους.

## Λύση

Χρονοδιάγραμμα έργου

Υπόμνημα

Τ      :		Τεχνική μελέτη

Π     :		Περιβαλλοντική μελέτη

Δ     :                Διαδικασία

Α     :		Αδειοδότηση

Ακολουθεί

Αποτελεί προϋπόθεση για

Άσκηση αυτοαξιολόγησης

Συμπληρώστε πίνακα σταθμισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα εξής έργα:

- Εκτροπή  σημαντικού ποταμού για την κατασκευή φράγματος και σήραγγας σε ορεινή περιοχή. Το έργο περιλαμβάνει και διάνοιξη ορεινών δρόμων, δανειοθαλάμους και χώρους διάθεσης προϊόντων εκσκαφών.

- Διάνοιξη δρόμου μέσα στην κοιλάδα μικρού ποταμού με μόνιμη ροή.

- Κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας μήκους μερικών χιλιομέτρων για τη διέλευση αυτοκινητόδρομου (περίπτωση Μαλιακού Κόλπου).

- Αποστράγγιση υγρότοπου και μετατροπή του σε έκταση εντατικής γεωργικής καλλιέργειας.

- Εγκατάσταση χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων σε δασική έκταση.

Κατασκευή μεγάλου χωριού διακοπών σε νησί με παραδοσιακή αρχιτεκτονική

# Text boxes

Προκαταρκτική μελέτη

(σύλληψη του έργου, εξέταση εναλλακτικών λύσεων

Πρώτο μέρος ΜΠΕ (ΠΠΕ)

(στόχος: επιλογή εναλλακτικής λύσης για θέση και μορφή έργου)

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση

Προμελέτη

(σχεδιασμός έργου)

Κυρίως μέρος ΜΠΕ

(στόχος:  υπόδειξη επανορθωτικών μέτρων)

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Οριστική μελέτη

Αδειοδότηση κατασκευής

Κατασκευή

Παρακολούθηση τήρησης περιβαλλοντικών όρων και εφαρμογής επανορθωτικών μέτρων

(Τ)

(Π)

(Δ)

(Τ)

(Π)

(Α)

(Τ)

(Α)

(Π)