|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΜΑΝΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
| --- | --- |

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009    (2 ΩΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: +1,     ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: -1,     ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 0

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Όλοι οι ημιαγωγοί και τελεστικοί ενισχυτές θεωρούνται ιδανικοί

- Η μέση τιμή της τάσης εξόδου της μονοφασικής ανόρθωσης του παρακάτω σχήματος για συνεχές ρεύμα εξόδου δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

| α) |  |  |
| --- | --- | --- |
| β) |  |  |
| γ) |  |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

- Για τον μονοφασικό AC ρυθμιστή εάν η τάση εισόδου είναι 220 Volts RMS, 50 HZ και το φορτίο ωμικό 5 Ω, τότε η RMS τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου για γωνία έναυσης α= 0ο είναι αντίστοιχα :

| α) | 311 Volts 62Amps |  |
| --- | --- | --- |
| β) | 220Volts 44 Amps |  |
| γ) | 155.56 Volts 31.11 Amps |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

- Η RMS  τιμή της παρακάτω κυματομορφής είναι

α) βολτς

β)  βολτς

γ) βολτς

δ) κανένα από τα παραπάνω

- Για το παρακάτω κύκλωμα των τελεστικών ενισχυτών ισχύει:

α) vo= 10cos(t)

β) vo= -10sin(t)-10cos(t)

γ) vo= -10sin(t)+20cos(t)

δ) Κανένα από τα παραπάνω.

- Μία συστοιχία συσσωρευτών τροφοδοτεί ένα μονοφασικό αντιστροφέα, ο οποίος λειτουργεί με έλεγχο SPWM. Για να παράγει στην έξοδο του ο αντιστροφέας θεμελιώδη τάση 220 Volts RMS θα πρέπει η τάση εισόδου και ο συντελεστής διαμόρφωσης να είναι αντίστοιχα

α) 400 Volts και 0.778

β) 350 Volts και 0.95

γ) 450 Volts και 0.8

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Η χρήση δύο αντιπαράλληλων μετατροπέων ΕΡ/ΣΡ στο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης ΣΡ του σχήματος αποσκοπεί:

α) Στην ομαλή εκκίνηση του κινητήρα

β) Στη δυνατότητα αναγεννητικής πέδησης

γ) Στη δυνατότητα αντιστροφής της φοράς περιστροφής

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Η τάση εξόδου ενός μονοφασικού αντιστροφέα είναι τετραγωνικής μορφής, εύρους 1200 και πλάτους 15 Volt. Εάν το φορτίο είναι ωμικό, τιμής 1 Ω, τότε η RMS τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου είναι:

| α) | 15 Volts, 15 Amps |  |
| --- | --- | --- |
| β) | 15/ Volts, 15/ Amps |  |
| γ) | 12 Volts, 12 Amps |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

- Η τάση και το ρεύμα ενός φορτίου δίνονται από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

Η ενεργός ισχύς P, η άεργος ισχύς Q, ο ολικός συντελεστής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος είναι αντίστοιχα:

| α) | P= 636.4 W, Q=536.6 VAR, THDv%= 5% THDi%=7.5 |
| --- | --- |
| β) | P= 30 W, Q=30 VAR, THDv%= 4.7 THDi%=7.45 |
| γ) | P=0.707 W, Q=0.707 VAR, THDv%= 4.7 THDi%=7.5 |
| δ) | Κανένα από τα παραπάνω. |

- Στο σχήμα εικονίζονται παλμογραφήματα του ρεύματος ενός RL φορτίου το οποίο τροφοδοτείται από μονοφασικό αντιστροφέα. Η διαφορά των δύο καταστάσεων λειτουργίας είναι η ακόλουθη:

α) Στην κατάσταση Α χρησιμοποιείται αντιστροφέας πολύ χαμηλής διακοπτικής συχνότητας, ενώ στη Β υψηλής.

β)  Στην κατάσταση Α ο λόγος διαμόρφωσης συχνότητας (Fnc) έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την κατάσταση Β

γ) Πρόκειται για το ίδιο σύστημα αντιστροφέα, το οποίο όμως στην κατάσταση Α λειτουργεί υπό αυξημένη θεμελιώδη συχνότητα και υψηλό λόγο διαμόρφωσης πλάτους

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Για το παρακάτω κύκλωμα

| α) | Η δίοδος D2 θα άγει το διάστημα 0-8.8 μοίρες |  |
| --- | --- | --- |
| β) | Η δίοδος D2 θα άγει το διάστημα 10-22.5 μοίρες |  |
| γ) | Η δίοδος D2 θα άγει το διάστημα 0-12.5 μοίρες |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω. |  |

- Σύστημα ηλεκτρικής κίνησης ΕΡ διαθέτει τετραπολικό κινητήρα επαγωγής, ονομαστικής τάσης 400 V/50 Hz και ονομαστικής ροπής 100 Nm, ο οποίος τροφοδοτείται από σύστημα ανορθωτή-αντιστροφέα. Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα είναι 93% και των μετατροπέων ισχύος 90% (ανορθωτή-αντιστροφέα συνολικά). Όταν το σύστημα κινεί φορτίο ονομαστικής ροπής με ταχύτητα 1200 ΣΑΛ, τότε η τάση και συχνότητα τροφοδοσίας του κινητήρα και η ενεργός ισχύς στην είσοδο του ανορθωτή είναι κατά προσέγγιση:

α)	400 V, 50 Hz, 15 kW

β)	320 V, 40 Hz, 10.5 kW

γ)	320 V, 40 Hz, 15 kW

δ)	Κανένα από τα παραπάνω

- Η δίοδος ελεύθερης διέλευσης στα άκρα του φορτίου μιας ανορθωτικής διάταξης

| α) | δίνει τη δυνατότητα μείωσης της κυμάτωσης του ρεύματος εξόδου και της προστασίας των ημιαγωγών. |
| --- | --- |
| β) | αποτρέπει την τάση και το ρεύμα εξόδου από το να πάρουν αρνητικές τιμές. |
| γ) | δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το φορτίο προς την πηγή εισόδου. |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |

- Σύστημα ηλεκτρικής κίνησης ΕΡ διαθέτει 3Φ αντιστροφέα ΣΡ/ΕΡ ελεγχόμενο με την τεχνική SPWM. Σε κάποια κατάσταση λειτουργίας οι κυματομορφές φορέα και αναφοράς του αντιστροφέα είναι αυτές του σχήματος. Προκειμένου να μειωθεί κατά 50% η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα πρέπει:

α) Να διπλασιαστεί η περίοδος των κυματομορφών αναφοράς, χωρίς μεταβολή στο πλάτος τους.

β) Να διπλασιαστεί η περίοδος και να υποδιπλασιαστεί το πλάτος της κυματομορφής φορέα

γ) Να υποδιπλασιαστεί η περίοδος και το πλάτος των κυματομορφών αναφοράς

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Σε σύστημα ηλεκτρικής κίνησης ΣΡ ρυθμίζεται η τάση τυμπάνου του κινητήρα ΣΡ, υπό σταθερό ρεύμα διέγερσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

α) Η ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα

β) Ο έλεγχος της μηχανικής ροπής του κινητήρα

γ) Ο διατήρηση του ρεύματος τυμπάνου εντός των αποδεκτών ορίων

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Για την παρακάτω ανόρθωση ωL>>R, Vc=0, R= 1 Ω, α=0 και. Η μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου είναι αντίστοιχα:

α) 220 Volts, 220 Amps

β) 514.86 Volts, 514.86 Amps

γ) 380 Volts, 380 Amps

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Η συνάρτηση μεταφοράς G(s)=Uo(s)/(Ui(s)-Uref(s)) του παρακάτω κυκλώματος τελεστικών ενισχυτών είναι:

α) G(s)= -(1.5s+10)

β) G(s)=1/(1.5s+15)

γ) G(s)=(1.5+10)/s

δ) Κανένα από τα παραπάνω

- Η παρακάτω κυματομορφή είναι η τάση εξόδου μιας ηλεκτρονικής γεννήτριας ισχύος (Αντιστροφέας). Η συχνότητα, η ενεργός τιμή και η μέση τιμή της κυματομορφής είναι αντίστοιχα:

| α) | 20Ηz, 12, 0 |  |
| --- | --- | --- |
| β) | 50Ηz, 12, 0 |  |
| γ) | 50Ηz, 12, 0 |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

- Με την τεχνική της Ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών     αυξομειώνεται η τιμή της θεμελιώδους συνιστώσας της τάσης εξόδου

αυξομειώνοντας:

| α) | το πλάτος του σήματος αναφοράς |  |
| --- | --- | --- |
| β) | τη συχνότητα του φορέα |  |
| γ) | τη συχνότητα του σήματος αναφοράς |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

# Text boxes

Επώνυμο:

Όνομα:

Α.Μ.:

Εξάμηνο:

Vm=RMS τιμή της τάσης τροφοδοσίας

α = γωνία έναυσης των θυρίστορ

Vc=0, R=1Ω και L=100 mH

0

Β

Α

Α

Κυματομορφές αναφοράς

Κυματομορφή φορέα

0

6

+12

-12

10

16

20

26

t(msec)