|  | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος Καθ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΜΑΝΙΑΣ Λεκτ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| --- | --- |

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

(2ΩΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: +1,     ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: -1,     ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 0

Όλα τα ημιαγωγικά στοιχεία θεωρούνται ιδανικά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

- Η συνάρτηση μιας περιοδικής κυματομορφής δίνεται από την σχέση                    Α0 +Α1 sin100πt + Α2 sin500πt. H RMS τιμή της κυματομορφής αυτής καθώς και οι συχνότητες των αρμονικών της συνιστωσών είναι:

| α) | , 100ΗΖ και 500ΗΖ |
| --- | --- |
| β) | , 50ΗΖ και 250HZ |
| γ) | , 50HZ και 250HZ |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω. |

2)  Η οικογένεια καμπυλών της VI χαρακτηριστικής ενός MOSFET μεταβάλλεται σύμφωνα με:

| α) | την τάση πύλη-πηγής. |
| --- | --- |
| β) | το ρεύμα πύλης. |
| γ) | την τάση πύλης- υποδοχής. |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω. |

3) Για το παρακάτω κύκλωμα η RMS τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου είναι αντίστοιχα:

| α) | 220 Volts, 0.20 Amps |  |
| --- | --- | --- |
| β) | 110 Volts, 0.11Amps |  |
| γ) | 110 Volts, 0.11 Amps |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω. |  |

4)   Η ωμική αντίσταση R στο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης συνεχούς ρεύματος του σχήματος χρησιμοποιείται:

| α) Για τη δυναμική πέδηση του κινητήρα β) Εναλλακτικά της διόδου ελεύθερης διέλευσης γ) Για αντιστροφή της φοράς περιστροφής δ) Για κανένα από τα παραπάνω |  |
| --- | --- |

5)  Για μια μονοφασική ανόρθωση μισού κύματος με θυρίστορ δίνονται τα ακόλουθα: α = 900, τάση εισόδου = 220sinωt. Η μέση τιμή της τάσης εξόδου είναι:

| α) |  |
| --- | --- |
| β) |  |
| γ) |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω. |

6)  Για το παρακάτω κύκλωμα της μη ελεγχόμενης ανορθωτικής διάταξης η μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου είναι αντίστοιχα:

| α) | 9 Volts, 0.45 Amps |  |
| --- | --- | --- |
| β) | 20 Volts, 1Amp |  |
| γ) | 10 Volts, 0.5 Amp |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω. |  |

7)	Η παρακάτω κυματομορφή είναι η τάση εξόδου μιας ηλεκτρονικής γεννήτριας ισχύος (Αντιστροφέας). Η συχνότητα, η ενεργός τιμή και η μέση τιμή της κυματομορφής είναι αντίστοιχα:

| α) | 25Ηz, 14, 0 |  |
| --- | --- | --- |
| β) | 25Ηz, 14, 0 |  |
| γ) | 25Ηz, 12, 0 |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

8)	Για τον παρακάτω AC ρυθμιστή οι παλμοί που εφαρμόζονται στα δύο θυρίστορ:

| α) | έχουν πλάτος 2 Volt και διαφορά φάσης 90ο |
| --- | --- |
| β) | έχουν πλάτος 12 Volt και διαφορά φάσης 180ο |
| γ) | έχουν πλάτος 12 Volt και διαφορά φάσης 120ο |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |

9)	Για τον μονοφασικό AC ρυθμιστή εάν η τάση εισόδου είναι 220 Volts RMS, 50 HZ και το φορτίο 1 Ω, τότε η RMS τιμή του ρεύματος εξόδου για γωνία έναυσης α=90ο είναι :

| α) | 220 Amps |  |
| --- | --- | --- |
| β) |  |  |
| γ) | 155.6 Amps |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

10)	Η μέση τιμή της τάσης εξόδου της μονοφασικής ανόρθωσης του παρακάτω σχήματος δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

| α) |  |  |
| --- | --- | --- |
| β) |  |  |
| γ) |  |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

11) Οι RMS τιμές και οι συχνότητες των παρακάτω κυματομορφών vi και iL είναι:

α)

β)

γ) 220 Volts, 1.5 Amps

50HZ,  50HZ

δ) κανένα από τα παραπάνω

12)	Η διαφορά μεταξύ ενός τρανζίστορ ισχύος από ένα MOSFET είναι ότι:

| α) | το τρανζίστορ έχει τρεις ακροδέκτες ενώ το MOSFET τέσσερις |  |
| --- | --- | --- |
| β) | το τρανζίστορ έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει σε μεγαλύτερες συχνότητες |  |
| γ) | το MOSFET είναι στοιχείο ρεύματος ενώ το τρανζίστορ είναι στοιχείο τάσης |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

13)	Με την τεχνική της Ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών     αυξομειώνεται η τιμή της θεμελιώδους συνιστώσας της τάσης εξόδου

αυξομειώνοντας:

| α) | το πλάτος του σήματος αναφοράς |  |
| --- | --- | --- |
| β) | τη συχνότητα του φορέα |  |
| γ) | τη συχνότητα του σήματος αναφοράς |  |
| δ) | κανένα από τα παραπάνω |  |

| 14) Σύστημα ηλεκτρικής κίνησης διαθέτει 3Φ ασύγχρονο κινητήρα 400 V/50 Hz και κινεί μηχανικό φορτίο με τη χαρακτηριστική ροπής-στροφών του διαγράμματος. Ο κινητήρας του συστήματος πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Ονομαστική ισχύς 15 kW, εξαπολικός β) Ονομαστική ισχύς 11 kW, τετραπολικός γ) Ονομαστική ισχύς 15 kW, τετραπολικός δ) Κανένα από τα παραπάνω |  |
| --- | --- |

15)  Στο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης συνεχούς ρεύματος του σχήματος, ο κινητήρας τροφοδοτείται με τάση μέσης τιμής 200 V, υπό συνθήκες συνεχούς αγωγής. Η γωνία έναυσης των θυρίστορ είναι τότε:

| α) α=15ο β) α=74ο γ) α=148ο δ) Κανένα από τα παραπάνω |  |
| --- | --- |

| 16) Η διάταξη του σχήματος δίνει τη δυνατότητα: α) Ομαλής εκκίνησης του κινητήρα β) Αντιστροφής της φοράς περιστροφής του γ) Δυναμικής πέδησης δ) Κανένα από τα παραπάνω |  |
| --- | --- |

# Text boxes

Vm=RMS τιμή της τάσης τροφοδοσίας

α = γωνία έναυσης των θυρίστορ

io

t(msec)

vo

vi

36

ΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________

ΟΝΟΜΑ:	 _____________________

A.M:	 _____________________

ΕΞΑΜΗΝΟ:_____________________

20

-14

56

40

+14

rewrwerw	eqwerwqrqwerrwr

0

Διακόπτης ισχύος

Κινητήρας επαγωγής

ΚΜ1, ΚΜ2:

ρελέ ισχύος με μανδάλωση

κλειστός-ανοικτός

Q2

Q1