| Contaminant | Concentration used in risk calculation (μg/l) | Carcinogenic Risk | Hazard Index |
| --- | --- | --- | --- |
| TeCA: tetrachloroethane | 4,400 | 3x10-3 | N/A |
| TCA: trichloroethane | 7.21 | 1x10-6 | 0.02 |
| DCE: 1,1-dichloroethene | 3.44 | 7x10-6 | 0.004 |
| CT: carbon tetrachloride | 2,000 | (9x10-4) 1.5x10-4 | (30) 5 |
| CF: chloroform | 22.9 | 5x10-7 | 0.02 |
| PCE: tetrachloroethene | 27.7 | 5x10-6 | 0.03 |
| TCE: trichloroethene | 850 | (3x10-5) 1x10-4 | N/A |
| VC: vinyl chloride | 3.8 | 3x10-5 | N/A |
| Total VOCs: volatile organic compounds |  | (4x10-3) 3.3 x 10-4 | 30 |