## Slide 1: ΘΕΜΑ 2ο
Άσκηση εφαρμογής της μεθόδου
Newton Raphson

## Slide 2: Θέμα 2:
Η ακόλουθη αντίδραση πραγματοποιείται σε έναν αντιδραστήρα αέριας φάσης:
H2S+O2↔H2+SO2
Όταν το σύστημα φτάσει σε ισορροπία στους 600Κ και 10 atm, τα μοριακά κλάσματα στο παραγόμενο αέριο μίγμα ικανοποιούν την ακόλουθη σχέση:
Γράψτε πρόγραμμα σε μια γλώσσα προγραμματισμού (προτεινόμενη FORTRAN) που να χρησιμοποιεί την μέθοδο Newton-Raphson για τον υπολογισμό του μείγματος ισορροπίας: δηλαδή υπολογίστε πόσα mole H2S, O2, H2, SO2 απαρτίζουν το μείγμα ισορροπίας.
Υπόδειξη: Υπολογίστε την ποσότητα του H2S που έχει καταναλωθεί (αντιδράσει) στην περίπτωση που η αντίδραση κινείται δεξιά ή την ποσότητα H2S που έχει παραχθεί στην περίπτωση που η αντίδραση κινείται αριστερά για να επιτευχθεί ισορροπία στους 600Κ και 10 atm.
Α.
Β.
Γ.
NH2S | NO2 | NH2 | NSO2
3 | 2 | 3 | 0
NH2S | NO2 | NH2 | NSO2
3 | 2 | 0 | 0
NH2S | NO2 | NH2 | NSO2
1 | 2 | 2 | 3

## Slide 3: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Α) i
Αρχική κατάσταση μείγματος: NH2S = 5mol, NO2 = 3mol, NH2 = 0mol, NSO2 = 0mol
Ngaseous mixture = 8mol
Αρχικά μοριακά κλάσματα: yH2S=0.625, yO2=0.375mol

## Slide 4: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Α) ii
Από τη στοιχειομετρική της αντίδρασης έχουμε για κάθε ένα mole αντιδρώντος τη δημιουργία ενός mole προϊόντος
Είναι αναμενόμενο ότι μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας θα ισχύει:
2≤H2S ≤5 & 0≤O2 ≤3mol
και
0.25≤yH2S ≤0.625 & 0≤yO2 ≤0.375mol
Τέλος έχουμε ως δεδομένο ότι ισχύει η σχέση μεταξύ αντιδρώντων – προϊόντων που καθορίζει την ισορροπία:

## Slide 5: Ανάλυση του προβλήματος (υποερώτημα Α) iii
Έστω ότι δημιουργήθηκαν x mol προϊόντων
Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης και τη δεδομένη αρχική ποσότητα αντιδρώντων προκύπτει η τελική κατάσταση ισορροπίας του μείγματος:
NH2S=5-xmol, NO2=3-xmol,
NH2=xmol, NSO2=xmol
Έτσι τα μοριακά κλάσματα αντιδρώντων και προϊόντων δεδομένου ότι το Nmeixture=8mol θα είναι:
yH2S=(5-x)/8mol, yO2=(3-x)/8mol, yH2=x/8mol, ySO2=x/8mol

## Slide 6: Ανάλυση του προβλήματος (υποερώτημα Α) iv
Έτσι η σχέση που ισχύει για την ισορροπία στους 600K και 10atm θα γίνει:
και ισοδύναμα προκύπτει η πολυωνυμική σχέση 4ου βαθμού:
(εξ. 1)

## Slide 7: Ανάλυση του προβλήματος (υποερώτημα Α) v
Το πρόβλημα υπολογισμού της ισορροπίας έχει αναχθεί σε πρόβλημα υπολογισμού των ριζών της εξίσωσης (εξ. 1).
Η επίλυσή της (εξ. 1) με μεθόδους αναλυτικές είναι επίπονη
Σε πιο πολύπλοκες σχέσεις από αυτήν η επίλυση με αναλυτικές μεθόδους είναι αδύνατη γενικά.
Για τους λόγους αυτούς θα ακολουθήσουμε αριθμητικούς μεθόδους επίλυσης

## Slide 8: Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ριζών της εξισώσης f(x)=0

## Slide 9: Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ριζών εξισώσεων
Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, οι πιο δημοφιλείς είναι:
Μέθοδος διχοτόμησης (Bolzano),
Βασίζεται στο θεώρημα ενδιάμεσων τιμών:
Αν η f ανήκει στο C[a,b] και K είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός μεταξύ του f(a) και f(b), τότε υπάρχει ένας αριθμός c που ανήκει στο (a,b) για το οποίο f(c)=K
(+)Συγκλίνει πάντα (-)Είναι γενικά μια αργή μέθοδος
Μέθοδος Newton Raphson
Βασίζεται στο ανάπτυγμα Taylor:
Έστω y=f(x) και ότι f(x0) & dy/dx0 είναι γνωστά, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε την τιμή της f(x1) που x1 έχει κοντινή τιμή στην x0. Μπορούμε να προσεγγίσουμε την τιμή της f(x1) από την γραμμική σχέση:
(+)Είναι πολύ γρήγορη μέθοδος με πολύ μικρό σφάλμα
(-)Έχει προβλήματα σταθερότητας και εξαρτάται από τις αρχικές τιμές

## Slide 10: Μέθοδος Newton-Raphson Ι
Για να βρούμε τις ρίζες ρ=(ρ1,ρ2,..,ρn) της εξίσωσης f(x)=0, η οποία έχει γνωστή παράγωγο f’(x0) σε μια τιμή x0 στη γειτονία της ρίζας ρi, από το ανάπτυγμα Taylor πρώτου βαθμού θα έχουμε:
Και ισοδύναμα προκύπτει η προσέγγιση x1 της ρi:
(εξ. 2)

## Slide 11: Μέθοδος Newton-Raphson ΙΙ
Στη σχέση (εξ. 2) η τιμή x1 είναι μια καλύτερη προσέγγιση της ρίζας ρi. Επαναλαμβάνοντας την διαδικασία της (εξ. 2) θεωρώντας ως αρχική τιμή την προσέγγιση x1 στη θέση της x0, προκύπτει η επαναληπτική σχέση που ορίζει την μέθοδο Newton-Raphson:
(εξ. 3)
Η οποία σχέση τερματίζεται όταν η εκτίμηση του σφάλματος είναι μικρότερη από μια επιθυμητή τιμή ανοχής: |xn+1-xn|≤tol

## Slide 12: Γεωμετρική ερμηνεία της μεθόδου
Στο σχήμα δεξιά παρατηρούμε την γεωγραφική ερμηνεία της μεθόδου NR. Έστω ένα σημείο x0, το οποίο θεωρούμε ως την πρώτη προσέγγιση στη ρίζα. Παίρνοντας την εφαπτομένη της καμπύλης στο σημείο [x0, f(x0)] προσδιορίζουμε ένα νέο σημείο x1 από την τομή της εφαπτομένης με τον άξονα, κ.ο.κ.
 | (31)

## Slide 13: Υπολογισμός της παραγώγου
 | (31)
Σε πραγματικά προβλήματα ο υπολογισμός της πρώτης παραγώγου της συνάρτησης f(x) δεν είναι εφικτός
αφενός μεν λόγω της πολυπλοκότητας των αλγεβρικών πράξεων που απαιτούνται και
αφετέρου διότι σε πραγματικά προβλήματα η εξίσωση f(x) δύναται να είναι πεπλεγμένη και να μην είναι δυνατή η ανάλυσή της.
Για τους λόγους αυτούς η πρώτη παράγωγος f’(x) μπορεί να προσεγγιστεί από την σχέση του ορισμού της:
καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν από τη σχέση:

## Slide 14: Εκτίμηση των αρχικών τιμών i
 | (31)
Όπως κάθε μεθοδολογία της αριθμητικής ανάλυσης που εξαρτάται από αρχικές τιμές, έτσι και η μεθοδολογία Newton Raphson για την εύρεση των ριζών εξίσωσης εξαρτάται ιδιαίτερα από τις αρχικές τιμές.
Με λανθασμένη εκτίμηση των αρχικών τιμών είναι δυνατόν να οδηγήσει στην μη εύρεση όλων των ριζών της εξίσωσης ή σε αέναες επαναλήψεις χωρίς σύγκλιση.
Σε πραγματικά προβλήματα η εκτίμηση των αρχικών τιμών γίνεται βάσει εμπειρίας ή με τη χρήση μιας δεύτερης μεθοδολογίας για τον χονδροειδή υπολογισμό των αρχικών τιμών.
Το πιο συνηθισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η διερεύνηση στο πεδίου ορισμού της συνάρτησης για τον υπολογισμό των αρχικών τιμών με τη μέθοδο της διχοτόμησης.

## Slide 15: Εκτίμηση των αρχικών τιμών ii
 | (31)
Σύμφωνα με την αρχή της μεθόδου της διχοτόμησης όταν σε ένα διάστημα [a, b] ισχύει ότι:
f(a)f(b)<0
τότε υπάρχει τουλάχιστον μια ρίζα στο διάστημα [a, b].
Βέβαια πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που στο διάστημα [a, b] υπάρχουν περισσότερες της μιας ρίζες, οπότε δεν ισχύει και η παραπάνω συνθήκη.
Για το λόγο αυτό σε κάθε πρόβλημα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι του προβλήματος και να συνεκτιμώνται ώστε η επίλυση να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα

## Slide 16: Επίλυση του προβλήματος με τη μέθοδο Newton Raphson

## Slide 17: Ψευτοκώδικας Newton Raphson
 | (31)
STEP1: SET x=x0, SET i=0
STEP2: SET i=i+1
CALCULATE f(x)
CALCULATE f-(x)= f(x-h)
CALCULATE f+(x)= f(x+h)
CALCULATE f’(x)=[f+(x)-f-(x)]/2h
STEP4: if f’(x)=0 then {
if f(x) = 0 then goto 10 //success
else SET X=X0+h }
STEP5: SET xnew=x-f(x)/f’(x)
STEP6: if i > imax then exit //failure
STEP7: if abs(xnew-x) < tol then goto STEP10 //success
else goto STEP8
STEP8: SET x=xnew
STEP9: goto STEP2
STEP10: exit
INPUT: x0, h, tol, imax
OUTPUT: xroot=xnew

## Slide 18: Kώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού
 | (31)
Οι βασικές αρχές για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα επιλύει το παραπάνω πρόβλημα είναι:
Κατασκευή μιας ρουτίνας εισαγωγής αρχικών τιμών (x, h, tol). Παράδειγμα: Ανάγνωση ASCI αρχείου (FORTRAN) ή αν χρησιμοποιηθεί κάποια visual γλώσσα ένας διάλογος που ζητάει να του δώσουμε τις τιμές x, h, tol.
Κατασκευή των function που θα υπολογίζουν την τιμή της συνάρτησης και την τιμή της παραγώγου της συνάρτησης
Κατασκευή ενός function που θα υπολογίζει την εκτίμηση σφάλματος tol
Κατασκευή ενός subroutine ή procedure το οποίο θα εκτελεί μέχρι imax loops για τον υπολογισμό της νέας τιμής του x βάσει του αναγωγικού τύπου της Newton Raphson
Αν η εκτέλεση ήταν επιτυχής τότε καταγραφή σε αρχείο των αποτελεμάτων (FORTRAN) ή ενημέρωση του χρήστη μέσω κατάλληλου διαλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση ενημέρωση του χρήστη (αρχείο ή διάλογος) ότι η μεθοδολογία απέτυχε σε τόσους κύκλους.

## Slide 19: ΕΡΩΤΗΜΑ Α. i
 | (31)
Αρχικές τιμές:
Η σχέση (εξ. 1) είναι πολυώνυμο 4ου βαθμού. Οπότε περιμένουμε να έχει μέχρι και 4εις ρίζες, από τις οποίες μόνον η μια θα έχει φυσική σημασία και οι υπόλοιπες θα πρέπει να απορριφθούν.
Δεδομένης της στοιχειομετρίας του προβλήματος η τιμή του x που θα είναι αποδεκτή είναι εντός τους διαστήματος [0, 3], δηλαδή από το να αντιδράσει όλο το Ο2 (μετατόπιση της ισορροπίας δεξιά) μέχρι να μην αντιδράσει καθόλου (μετατόπιση της ισορροπίας αριστερά.
Έτσι μπορούμε να δώσουμε ως αρχική τιμή είτε το x=0 (δηλαδή ότι δεν αντέδρασε καθόλου), είτε x=3 (δηλαδή ότι αντέδρασε όλο).

## Slide 20: ΕΡΩΤΗΜΑ Α. ii
 | (31)
Αρχική τιμή x=0
Παράμετροι: h=0.001, tol=1e-5 και maximum αριθμό επαναλήψεων τις 50 φορές.
n | f(x) | f-(x) | f+(x) | f΄(x) | xn | xn+1 | error
0 | 325.63255 | 325.26920 | 325.99619 | -363.49682 | 0.00000 | 0.89583 | 0.89583
1 | 98.61030 | 98.77100 | 98.44978 | -160.61340 | 0.89583 | 1.50979 | 0.61396
2 | 28.10550 | 28.18100 | 28.03010 | -75.44652 | 1.50979 | 1.88232 | 0.37252
3 | 6.78783 | 6.82881 | 6.74693 | -40.94095 | 1.88232 | 2.04811 | 0.16580
4 | 1.00714 | 1.03630 | 0.97804 | -29.13072 | 2.04811 | 2.08268 | 0.03457
5 | 0.03847 | 0.06542 | 0.01158 | -26.91922 | 2.08268 | 2.08411 | 0.00143
6 | 0.00006 | 0.02693 | -0.02673 | -26.82961 | 2.08411 | 2.08412 | 0.00000

## Slide 21: ΕΡΩΤΗΜΑ Α. iii
 | (31)
Αρχική τιμή: x=3
Παράμετροι: h=0.001, tol=1e-5 και maximum αριθμό επαναλήψεων τις 50 φορές.
n | f(x) | f-(x) | f+(x) | f΄(x) | xn | xn+1 | error
0 | -6.14570 | -6.15169 | -6.13969 | 5.99999 | 3.00000 | 4.02428 | 1.02428
1 | 2.56195 | 2.55405 | 2.56985 | 7.90153 | 4.02428 | 3.70005 | 0.32423
2 | -0.20103 | -0.21009 | -0.19198 | 9.05379 | 3.70005 | 3.72225 | 0.02220
3 | -0.00062 | -0.00962 | 0.00838 | 8.99736 | 3.72225 | 3.72232 | 0.00007
4 | 0.00000 | -0.00900 | 0.00900 | 8.99718 | 3.72232 | 3.72232 | 0.00000

## Slide 22: ΕΡΩΤΗΜΑ Α. iv
 | (31)
Έτσι βρέθηκαν δυο λύσεις για τις δυο αρχικές τιμές:
Λύση Ι: αντέδρασαν x=2.08412 mol, άρα η σύσταση του τελικού μείγματος ισορροπίας στους 600K και 10 atm θα είναι:
ΝH2S = 2.91588 NO2=0.91588 NH2=2.08412 NSO2=2.08412
Λύση ΙΙ: αντέδρασαν x=3.72232 mol, άρα η σύσταση του τελικού μείγματος ισορροπίας στους 600K και 10 atm θα είναι:
ΝH2S = 1.27768 NO2= -0.72232 NH2= 3.72232 NSO2= 3.72232
Η ΛΥΣΗ ΙΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ!

## Slide 23: ΕΡΩΤΗΜΑ Α. v
 | (31)
Τέλος για την εύρεση τυχόν άλλων λύσεων θα έπρεπε να γίνει διερεύνηση στο πεδίο τιμών της f(x)
Ο έλεγχος αυτός χρειάζεται να γίνει μόνον για να δούμε αν υπάρχουν άλλες λύσεις στο διάστημα [0, 3], στο οποίο έχουμε βρει την λύση x=2.08412 mol.
Έτσι μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές της f(x) για x=0, x=1, x=2, x=2.25, x=2.50, x=2.75 και x=3.00
Από τον έλεγχο αυτό συμπεραίνουμε ότι στο διάστημα [0,3] υπάρχει μόνον μια ρίζα και αυτή βρίσκεται στο διάστημα (2.00, 2.25), οπότε δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε άλλες αρχικές τιμές
x | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.0
f(x) | 325.63255 | 82.78678 | 2.48543 | -3.64036 | -6.52918 | -7.10398 | -6.14570
πρόσημο | + | + | + | - | - | - | -

## Slide 24: Ανάλυση του προβλήματος (υποερώτημα Β)

## Slide 25: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Β) i
Αρχική κατάσταση μείγματος: NH2S = 3mol, NO2 = 2mol, NH2 = 3mol, NSO2 = 0mol
Ngaseous mixture = 8mol
Αρχικά μοριακά κλάσματα: yH2S=0.375, yO2=0.250mol

## Slide 26: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Β) ii
Από τη στοιχειομετρική της αντίδρασης έχουμε για κάθε ένα mole αντιδρώντος τη δημιουργία ενός mole προϊόντος
Είναι αναμενόμενο ότι μετά την αποκατάσταση της ισορροπίας θα ισχύει:
1≤H2S ≤3 & 0≤O2 ≤2mol
και
0.125≤yH2S ≤0.375 & 0≤yO2 ≤0.250mol
Τέλος έχουμε ως δεδομένο ότι ισχύει η σχέση μεταξύ αντιδρώντων – προϊόντων που καθορίζει την ισορροπία:

## Slide 27: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Β) iii
Έστω ότι δημιουργήθηκαν x mol προϊόντων και ότι η αντίδραση κινήθηκε προς τα δεξιά.
Από τη στοιχειομετρία της αντίδρασης και τη δεδομένη αρχική ποσότητα αντιδρώντων προκύπτει η τελική κατάσταση ισορροπίας του μείγματος:
NH2S=3-xmol, NO2=2-xmol,
NH2=(3+x)mol, NSO2=xmol
Έτσι τα μοριακά κλάσματα αντιδρώντων και προϊόντων δεδομένου ότι το Nmixture=8mol θα είναι:
yH2S=(3-x)/8mol, yO2=(2-x)/8mol, yH2=(3+x)/8mol, ySO2=x/8mol

## Slide 28: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Β) iv
Έτσι η σχέση που ισχύει για την ισορροπία στους 600K και 10atm θα γίνει μετά τις απαλοιφές:
και ισοδύναμα προκύπτει η πολυωνυμική σχέση 4ου βαθμού:
(εξ. 4)

## Slide 29: Ανάλυση του προβλήματος (ερώτημα Β) v
Όπως και στο πρώτο ερώτημα το πρόβλημα υπολογισμού της ισορροπίας έχει αναχθεί σε πρόβλημα υπολογισμού των ριζών της εξίσωσης (εξ. 4).
Συνεχίστε την επίλυση της άσκησης με παρόμοια βήματα που ακολουθήθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα χρησιμοποιώντας τον κώδικα που έχετε ήδη αναπτύξει κατάλληλα διαμορφωμένο για τις απαιτήσεις του ερωτήματος Β.
Παρόμοια αναπτύξτε και το ερώτημα Γ.

## Slide 30: Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις
Οποιαδήποτε απορία – διευκρίνηση μόνον γραπτώς στο e-mail: nmand@central.ntua.gr
Σε οποιαδήποτε επικοινωνία θα σημειώνετε το ονοματεπώνυμό σας

## Slide 31: Παραδοτέο
Παραδοτέο της άσκησης είναι:
Σε κείμενο word ο κώδικας του προγράμματος, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού επιλέξετε.
Ένας πίνακας που θα περιέχει τις τιμές που παρουσιάστηκαν στους πίνακες 1 & 2 του μαθήματος
Η παράδοση θα γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: nmand@central.ntua.gr
Μην παραλείπετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, έτος)