## Slide 1: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (9ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
Σημειώσεις Εργαστηρίου ENOTHTA Ι

## Slide 2: ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας
Macros
Visual Basic Editor
Excel
Στήσιμο του προβλήματος στο παραπάνω περιβάλλον
Βήμα – Βήμα η επίλυση

## Slide 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
To excel παρέχει το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης απλών αλλά και πιο σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων:
Εύχρηστο περιβάλλον για εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων και της γραφικής απεικόνισής τους.
Απαιτητικά προβλήματα: Μακροεντολές και Visual Basic

## Slide 4: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Οι μακροεντολές (Macros) δίνουν τη δυνατότητα προγραμματισμού αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
Στην περίπτωση του μαθήματος μας ενδιαφέρει ο προγραμματισμός σε Visual Basic μέσα από τις μακροεντολές.

## Slide 5: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Οι μακροεντολές δημιουργούν προβλήματα ασφάλειας διότι μπορούν να περιέχουν επιβλαβή προγράμματα. Έτσι στο Excel οι μακροεντολές είναι αρχικά απενεργοποιημένες. Για να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

## Slide 6: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Απενεργοποίηση της ασφάλειας

## Slide 7: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Office 2010:
File/Options/Trust Center/Trust Center Settings

## Slide 8: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Πως βρίσκω μια μακροεντολή που ήδη υπάρχει σε ένα αρχείο excel;
Edit: Βλέπω τον κώδικα και κάνω αλλαγές
Step Into: Ξεκινάω debugging

## Slide 9: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Office 2010
Menu/Options/
Customize ribbon
Check ‘Developer’
option
More help http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee814737.aspx

## Slide 10: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Πως ξεκινάω να γράψω μια νέα ρουτίνα:
Ανοίγω τον VBA Editor
Από το περιβάλλον του VBA Editor επιλέγω
Insert/ Module συνεχίζεται..

## Slide 11: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
και στη συνέχεια δίνω όνομα στο νέο module (π.χ. MyModule)
Και για να ξεκινήσω ορίζω
μια ρουτίνα με την επισήμανση public για να μπορώ να την τρέχω από το excel.
Στο παράδειγμά μας:
Public Sub Main()
Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = "Hello World!"
End Sub

## Slide 12: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Τώρα αν προσθέσω κάποιο control σε κάποιο worksheet του φύλλου excel που έχουμε ανοίξει θα μπορώ να δω την ρουτίνα “Main” σαν Μακροεντολή.

## Slide 13: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Πως προσθέτω ένα νέο control:
Επιλέγω το tools/customize για να επιλέξω το control
Επιλέγω Control toolbox και επιλέγω το Command button και το σέρνω στην μπάρα εργαλείων.

## Slide 14: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Προκαταρκτικά για τη χρήση μακροεντολών
Τέλος σχεδιάζω το button στο φύλλο του excel
και επιλέγω την
μακροεντολή με
το όνομα της
ρουτίνας “Main”
που είχαμε δώσει
την ιδιότητα public
στο παράδειγμά
μας:

## Slide 15: ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ
Επικοινωνία VBA με Excel Sheet για input – output δεδομένων γίνεται μεσω των κελιών ενός Excel Sheet.
Για να αναφερθούμε (ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων σε αυτό) πρέπει αρχικά να διαβάσουμε το worksheet και στη συνέχεια να διαβάσουμε ή γράψουμε στο κελί.
Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = "Hello World!"

## Slide 16: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ορισμός του προβλήματος
Ζητούμενο: Να βρεθεί το ελάχιστο της
συνάρτησης f(x1, x2)
Μεθοδολογία: Πρόγραμμα Η/Υ για τον υπολογισμό με τη μέθοδο Newton.
Αλγόριθμος: Λεκτικά ο αλγόριθμος μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
Α. Επιλέγω τυχαίο σημείο στο χώρο επίλυσης

## Slide 17: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ορισμός του προβλήματος
Β. Υπολογίζω το διάνυσμα κλίσης
Γ. Στο διάστημα που ορίζεται από το διάνυσμα κλίσης υπολογίζω το σημείο που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση.
Δ. Επαναλαμβάνω τα βήματα Β-Δ έως ότου η διαφορά δυο διαδοχικών σημείων να είναι μικρότερη από κάποια τιμή
Υπόδειγμα: http://www.chemeng.ntua.gr/main.php?course_details&course=85

## Slide 18: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το πρόβλημα τεστ
Συνάρτηση για ελαχιστοποίηση:
f(x1, x2) = (x1 x2 - 3)2 + (x2 - 5)2
Διάνυσμα κλίσης GRAD:
∂f/∂x1=2x2 (x1 x2 - 3)
∂f/∂x2=2x1 (x1 x2 - 3) + 2(x2 - 5)

## Slide 19: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το πρόβλημα τεστ
Υπολογισμός GRAD με αριθμητική ανάλυση:
Κεντρικές διαφορές για κάθε συνιστώσα:
∂f/∂x1 ≈ [ f(x1+Δh,x2)-f(x1-Δh,x2) ] / 2Δh
∂f/∂x2 ≈ [ f(x1,x2+Δh)-f(x1,x2-Δh) ] / 2Δh

## Slide 20: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αλγόριθμος
Xk
Sk
aSk
Xk
+ aSk
Παρατηρούμε ότι το άθροισμα Xk+aSk ορίζει μια ευθεία για το σημείο X0 η οποία έχει μόνη παράμετρο την μεταβλητή a, όπου S είναι η διεύθυνση (Grad) της f(x)
Σημείο X0

## Slide 21: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αλγόριθμος μέθοδος Newton
min[ f(x) ] → min [ f(xk + ask) ] → min[ g(a) ], όπου a = μήκος της έρευνας και είναι πραγματικός αριθμός
Για να υπολογίσουμε το min πρέπει ουσιαστικά να λύσουμε την εξίσωση f΄(xk) = 0 ή την μετασχηματισμένη g(a)΄ = 0

## Slide 22: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αλγόριθμος μέθοδος Newton
Για τον υπολογισμό της ρίζας της συνάρτησης g΄(a) = 0 θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Newton Raphson, έτσι:
ak+1 = ak – g΄(ak)/g΄΄(ak-1)
Όπου ο υπολογισμός των παραπάνω παραγώγων βάση της γνωστής προσέγγισης
Φ΄(x) ≈ [Φ(x+Δx) – Φ(x)] / Δx

## Slide 23: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αλγόριθμος μέθοδος Newton
Oρίζοντας για το πρόβλημά μας ότι Δx = (ak+δa) (οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής του x ουσιαστικά ορίζεται με μεταβολή του a), τότε:
g΄΄(ak-1) = [ g΄(ak)-g΄(ak-1) ]/(ak-ak-1)
g΄(ak) =[ g(ak+δa)-g(ak) ]/δa
g΄(ak-1) =[ g(ak-1+δa)-g(ak-1) ] /δa
Δεδομένου ότι g(a) = xk+(a+da)sk

## Slide 24: ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αλγόριθμος μέθοδος Newton
Έτσι επαναληπτικά μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του a, άρα και του x για την οποία η συνάρτηση f έχει ελάχιστο στην ευθεία που ορίζεται από την
Έτσι στο νέο σημείο που υπολογίσαμε από την παραπάνω διαδικασία υπολογίζουμε ξανά το διάνυσμα κλίσης (Grad) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου συγκλίνει η μέθοδος σε μια λύση
Χk + aSk

## Slide 25: BHMA - BHMA
Πρώτo βήμα:
Αρχικές τιμές:
Χ0=(10,-2), Δh = 0.001 (για τον υπολογισμό του Grad), ε=10-5, και κριτήριο σύγκλισης του linesearch da=10-6
Υπολογίζω το Grad = (92, -474)
To διάνυσμα κατεύθυνσης s = -Grad = (-92, 474)
Υποθέτω μια αρχική τιμή για το a0 = 0 και για το a1 = 0.001

## Slide 26: BHMA - BHMA
Πρώτo βήμα:
4. Υπολογισμός των g΄ στο a0 και στο a1
To διάνυσμα κατεύθυνσης s0 = -Grad = (-92, 474)
Υποθέτω μια αρχική τιμή για το a0 = 0 και για το a1 = 0.001
g΄(a0)=[g(a0 + δa)-g(a0)]/δa
g(a0)= f(x0+a0s0)
x0+a0s0 = (10, -2) και
x0+(a0+δa)s0 = (9.999908, -1.99953)

## Slide 27: BHMA - BHMA
Πρώτo βήμα:
Αντικαθιστώντας έχουμε:
g΄(a0)= [ g({9.999908, -1.99953}) - g({10, -2}) ] / 0.001 =
= [577.7669 – 578.0] / 0.001 = -233113.52
Όμοια g΄(a1) = [ g({9.907908, -1.52553}) - g({9.908, -1.526}) ] / 0.001 = -181442.71
Έτσι: g΄΄(a0)= (-181442.71+233113.52)/(0.001-0) = 51,670,814.94 = 5.167x107

## Slide 28: BHMA - BHMA
Πρώτo βήμα:
Έτσι η επόμενη τιμή a2 προκύπτει από την αναδρομική σχέση:
a2 = α1 + g΄(α1)/g΄΄(α0) = 0.001 + -181442.71 / 5.167x107 = 0.00451151
Επαναλαμβάνοντας τα βήματα θα βρούμε:
a3 = 0.00494033, da = 4.288x10-4
a4 = 0.00498981, da = 4.948x10-5
a5 = 0.00499049, da = 6.849x10-7 < 1x10-6

## Slide 29: BHMA - BHMA
Επόμενα βήματα
Για a = 0.00499049 αντιστοιχεί η επόμενη τιμή του διάνυσματος x2 = (9.54087, 0.36549).
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία έως ότου συγκλίνουν οι τιμές των x.
( κριτήριο σύγκλισης: a2 * Norm(sk) )

## Slide 30: Υποστηρικτικό Υλικό
Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα (παρουσίαση + excel με μακροεντολές)
Μπορείτε να κατεβάσετε από την διεύθυνση του εργαστηρίου:
http://www.empedocles.eu/Courses.aspx