## Slide 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ TOY ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AGISOFT PHOTOSCAN
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΚΡΕΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΙΣΤΟΛΛΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

## Slide 2
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
3D μοντέλα αντικειμένων με φωτο-υφή
Ψηφιακό μοντέλο εδάφους/επιφανείας (DTM/DSM)
Ορθοφωτογραφίες ή ορθοφωτομωσαϊκά
Πανοραμικές εικόνες (Panorama stitching)
Επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων

## Slide 3
4D Φωτογραμμετρία
(Videogrammetry)

## Slide 4
ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στάδιο 4: Εισαγωγή υφής
Στάδιο 1: Δημιουργία αραιού νέφους
Στάδιο 2: Δημιουργία πυκνού νέφους
Στάδιο 3: Δημιουργία τρισδιάστατου τριγωνικού πλέγματος
SIFT
POISSON

## Slide 5
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ RAM
ΑΡΑΙΟ ΝΕΦΟΣ
ΠΥΚΝΟ ΝΕΦΟΣ

## Slide 6
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Χρήση ψηφιακής μηχανής με ελάχιστη ανάλυση 5 MP
Αποφυγή υπερευρυγώνιων και zoom φακών
Αποφυγή αντικειμένων με γυαλιστερή, διαφανή ή απολύτως επίπεδη επιφάνεια
Σύγκλιση του οπτικού άξονα της κάθε λήψης στο κέντρο του αντικειμένου

## Slide 7
2.65 m
6.5 m

## Slide 8
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ DSLR CANON EOS-1DS MARK III
13 λήψεις (φακός 24 mm)
11 λήψεις (φακός 50 mm)
Xαρακτηριστικά της μηχανής:
-Διαστάσεις του εστιακού επιπέδου: 3.6 x 2.4 cm2.
- Εστίαση: 0.5 - ∞ m
- Μέγεθος sel: 6.4 μm
Xαρακτηριστικά των λήψεων:
- Διάφραγμα: f/8
- Ταχύτητα κλείστρου: 1/2
- Ευαισθησία στο φως (ISO): 400
- Τύπος φακού: σταθερής εστιακής απόστασης

## Slide 9
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ COMPACT
SONY CYBER-SHOT DSC-W530
17 λήψεις (φακός 4.7 mm)
Xαρακτηριστικά της μηχανής:
-Διαστάσεις του εστιακού επιπέδου: 0.62 x 0.47 cm2.
- Εστίαση: 0.047 - ∞ m
- Μέγεθος sel: 1.4 μm
Xαρακτηριστικά των λήψεων:
- Διάφραγμα: f/2.7
- Ταχύτητα κλείστρου: 1/30
- Ευαισθησία στο φως (ISO): 800
- Τύπος φακού: σταθερής εστιακής απόστασης

## Slide 10
Δοκιμή Νο1
24 λήψεις
Ακρίβεια αραιού νέφους: υψηλή
Ποιότητα πυκνού νέφους: μέτρια
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ DSLR

## Slide 11
Πυκνό νέφος: 3.241.798 σημεία
Δοκιμή Νο1

## Slide 12
Δοκιμή Νο1
Τρισδιάστατο πλέγμα με παρεμβολή: 648.353 τρίγωνα

## Slide 13
Δοκιμή Νο2
10 λήψεις
Ακρίβεια αραιού νέφους: υψηλή
Ποιότητα πυκνού νέφους: μέτρια
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ DSLR

## Slide 15
Πυκνό νέφος: 157.776 σημεία
Δοκιμή Νο2

## Slide 16
Δοκιμή Νο2
Τρισδιάστατο πλέγμα με παρεμβολή: 179.999 τρίγωνα

## Slide 17
Δοκιμή Νο2
Τρισδιάστατο πλέγμα χωρίς παρεμβολή: 180.000 τρίγωνα

## Slide 18
Δοκιμή Νο3
24 λήψεις
Ακρίβεια αραιού νέφους: υψηλή
Ποιότητα πυκνού νέφους: μέτρια
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ DSLR

## Slide 19
Δοκιμή Νο3
Τρισδιάστατο πλέγμα: 11.820.119 τρίγωνα

## Slide 20
Δοκιμή Νο3
Μοντέλο με ενσωματωμένη υφή

## Slide 21
Δοκιμή Νο4
24 λήψεις
Ακρίβεια αραιού νέφους: υψηλή
Ποιότητα πυκνού νέφους: υψηλή
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ DSLR

## Slide 22
Δοκιμή Νο4
Τρισδιάστατο πλέγμα: 34 εκ. τρίγωνα
Πυκνό νέφος: 11 εκ. σημεία

## Slide 23
Δοκιμή Νο5
24 λήψεις
Ακρίβεια αραιού νέφους: υψηλή
Ποιότητα πυκνού νέφους: υψηλή
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ DSLR

## Slide 25
Δοκιμή Νο5
Τρισδιάστατο πλέγμα: 2.642.816 τρίγωνα
Πυκνό νέφος: 1.090.864 σημεία

## Slide 26
17 λήψεις
Ακρίβεια αραιού νέφους: υψηλή
Ποιότητα πυκνού νέφους: υψηλή
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ COMPACT

## Slide 27
Τρισδιάστατο πλέγμα: 1.719.997 τρίγωνα
Πυκνό νέφος: 311.777 σημεία

## Slide 28
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
16 φωτοσταθερά για την επίλυση του αεροτριγωνισμού
14 σημεία ελέγχου

## Slide 29
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DSLR

## Slide 30
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DSLR

## Slide 31
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ COMPACT

## Slide 32
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ COMPACT

## Slide 33
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
H ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος εξαρτάται από:
Τη διακριτική ικανότητα των φωτογραφιών (μέγεθος sel) και την ποιότητα τους (απουσία θορύβου, καλή εστίαση).
Την απουσία τυφλών περιοχών (δεν απεικονίζονται σε τουλάχιστον δύο φωτογραφίες).
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή και κυρίως από τη διαθέσιμη μνήμη RAM.
Tην επιλογή κατάλληλων παραμέτρων στο λογισμικό.
Tις ιδιότητες του αντικειμένου.

## Slide 34
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!